## Slide 1: СУММАТОРЫ
Лектор:
доцент кафедры «Компьютерная инженерия» Мальчева Раиса Викторовна

## Slide 2
Сумматором называется схема, определяющая результат сложения двух n-разрядных двоичных чисел S=A+B, имеющий n+1 разряд. Старший разряд суммы называется переносом.
Основой многоразрядных сумматоров являются одноразрядные полные сумматоры (Рис.,а), соединение которых (Рис.,б) позволяет получить многоразрядный сумматор.
На рисунке:
p – выход переноса, c – вход переноса, Cin – вход переноса с предыдущей секции сумматора, Cout – выходной перенос.
Схема на рис.,б называется сумматором с последовательным переносом.
СУММАТОР
Условное обозначение одноразрядного сумматора (а) и организация многоразрядного сумматора (б)

## Slide 3
Выполнение операции сложения

## Slide 4
Выполнение операции сложения

## Slide 5
СУММАТОР
Рассмотрим таблицу истинности одноразрядного сумматора и построим карты Карно

## Slide 6
СУММАТОР
Применение законов двойной инверсии и Де Моргана к выражениям приводит к каноническим уравнениям одноразрядного сумматора, по которым строится каноническая схема:
По картам Карно получим выражения для функций S и P.

## Slide 7
Каноническая схема одноразрядного сумматора
Эта схема имеет ряд недостатков, важных в условиях массового производства:
- схема использует как прямые, так и инверсные значения входных переменных;
- в схеме используются элементы с различным числом входов, что приводит к некоторым трудностям при изготовлении шаблонов.
Схема имеет три уровня, то есть её быстродействие tSM=3tЛЭ, и является самой быстродействующей из возможных вариантов.
Цена по Квайну канонической схемы равняется 28, в ней используется 12 вентилей.

## Slide 8
Используемая на практике схема одноразрядного сумматора
Схема не имеет недостатков, присущих канонической схеме, кроме того цена по Квайну для практической схемы равна 20, в ней использовано 10 вентилей.
Естественно, практическая схема является более медленной:
tS=6tЛЭ и tP=5tЛЭ.
Последовательность синтеза не показана, но для достижения заданных на практике критериев часто требуются глубокие преобразования систем булевых функций, описывающих закон функционирования комбинационной схемы.

## Slide 9
Последовательное выполнение операции сложения
Выполним сложение двух 16-разрядный чисел на одноразрядном сумматоре:

## Slide 10
ГСА последовательного суммирования
Перенос хранится в триггере (расширителе комбинационной части автомата). Новое значение переноса попадает в триггер по сигналу y7.
В каждом такте из счетчика тактов (СТ) вычитается единица и операция заканчивается, если содержимое СТ равняется нулю.

## Slide 11
Сумматор для параллельных операндов с последовательным переносов строится как цепочка одноразрядных, соединенных последовательно по цепям переноса. В худшем случае длительность суммирования составит:

## Slide 12
Сумматор с параллельным переносом
Реальные сумматоры с параллельным переносом не имеют последовательного распространения переноса вдоль разрядной сетки.
Во всех разрядах результаты вырабатываются одновременно, параллельно во времени.
Сигналы переноса для данного разряда формируются специальными схемами, на входы которых поступают все переменные, необходимые для выработки переноса, т.е. те, от которых зависит его наличие или отсутствие. Ясно, что это внешний входной перенос (если он есть) и значение всех разрядов слагаемых, младших относительно данного.

## Slide 13
Накапливающий сумматор обычно представляет собою сочетание комбинацион­ного сумматора и регистра, работающее по формуле S = S + А, согласно которой к содержимому сумматора добавляется очередное слагаемое, и результат заме­щает старое значение суммы.
Структура накапливающего сумматора показана на рисунке. Очередное прибавление слагаемого тактируется синхроимпульсами СИ.
Учитывая особенности функционирования, накапливающие сумматоры назы­вают иногда аккумуляторами.
Накапливающий сумматор

## Slide 14
Обе операции рассматриваются применительно к числам со знаком. Поскольку (n – 1)-й разряд, хранящий знак, обрабатывается наравне со значащими цифрами, все нижесказанное справедливо и для чисел без знака, где (n – 1)-й разряд занимает старшая цифра числа.
Сложение и вычитание
Примеры выполнения операции вычитания в дополнительном коде:
а, б, в, г — вычитание без возникновения переполнения;
д, е — вычитание с переполнением

## Slide 15
Как при сложении, так и при вычитании двоичных чисел со знаком возможен результат, старшая значащая цифра которого занимает позицию знака. Ситуация известна как переполнение, а условие его возникновения можно сформулировать следующим образом: если суммируются два числа и они оба положительные или оба отрицательные, переполнение имеет место тогда и только тогда, когда знак результата противоположен знаку слагаемых.
ОПУ должно выявлять факт переполнения и сигнализировать о нем. Обратим внимание, что переполнение не всегда сопровождается переносом из знакового разряда.
Переполнение и методы его фиксации
Чтобы упростить обнаружение ситуации переполнения, часто применяется так называемый модифицированный дополнительный код, когда для хранения знака отводятся два разряда, причем оба участвуют в арифметической операции наравне с цифровыми разрядами. В нормальной ситуации оба знаковых разряда содержат одинаковые значения. Различие в содержимом знаковых разрядов служит признаком возникшего переполнения
Примеры выполнения операции сложения в модифицированном дополнительном коде:
а, б — переполнения нет;
в, г — возникло переполнение