## Slide 1
Гигиена лечебно-профилактических учреждений лектор ст. преподаватель Н.В. ГОЛКА
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ:

## Slide 4
Процесс создания оптимальных гигиенических условий в лечебно-профилактических учреждениях в значительной степени также определяется особенностями планирования и застройки земельного участка, упорядочением и внутренней планировкой зданий, их благоустройством, санитарно - гигиеническим состоянием во время эксплуатации.

## Slide 5
Соблюдение гигиенических требований в больнице:
- дают возможность создать наилучшие условия окружающей среды для больных;
- способствуют внедрению лечебно-охранительного режима;
- предотвращают возникновение внутрибольничных инфекций;
- облегчают лечебную работу медицинскому персоналу;
- способствуют быстрейшему выздоровлению больных и обеспечению оптимальных условий для деятельности медицинских работников.

## Slide 6
Для успешного лечения и быстрого выздоровления больных необходимы:
-благоприятное освещение,
-оптимальная температура,
-достаточное пространство,
-хорошо инсолированная и вентилируемая палата,
-удобная кровать,
-спокойные условия окружения,
-здоровый отдых,
-рациональное и диетическое питание,
- хорошее санитарно-гигиеническое обслуживание,
-достаточное озеленение территории для прогулок на свежем воздухе,
-полный соматический и психологический комфорт.

## Slide 7
Системы застройки больниц
В настоящее время существуют такие системы:
Децентрализованная или павильонная
Централизованная
Централизованно-блочная
Смешанная

## Slide 8
Децентрализованная, или павильонная, система застройки:
Больничное заведение состоит из ряда отдельных, сравнительно небольших, малоэтажных корпусов (павильонов), в которых размещаются разные по профилю лечебные отделения.

## Slide 9
Её преимуществом является хорошая изоляция отделений больницы между собой, что, в свою очередь, облегчает внедрение лечебно -охранительного режима и предотвращает возникновение внутрибольничных инфекций.

## Slide 10
Централизованная система застройки
характеризуется тем, что лечебное заведение находится в одном многоэтажном здании, при этом эта система имеет ряд преимуществ:
удешевляется строительство
облегчается работа санитарно-технических служб
сокращаются пути передвижения больных и медицинского персонала к различным диагностическим и физиотерапевтическим кабинетам.

## Slide 11
Но и есть ряд недостатков - шум от разного вида транспорта (лифты, каталки и др.), большой контакт между больными, меньше больные пользуются больничным садом и тому подобное.

## Slide 12
Смешанная система застройки лечебно-профилактических учреждений
предусматривает объединение в одном главном корпусе больницы соматических отделений, лечебно-диагностических кабинетов, лабораторий, централизованного приемного покоя и т.п. Вместе с тем, в отдельных зданиях размещаются поликлиника, инфекционное и родильное отделение, секционная и хозяйственные службы. Эта система совмещает положительные стороны децентрализованной и централизованной систем.

## Slide 13
Централизованно-блочная система
В настоящее время чаще применяют централизованно-блочную систему застройки, при которой больница состоит из нескольких корпусов (терапевтического, хирургического и др.), объединенных в одно целое наземными или подземными переходами. В этом случае лучше используются позитивные стороны централизованной системы строительства.

## Slide 14
С помощью подземных, наземных или поверхностных переходов на каталках перевозят больных, передвижную лечебно -диагностическую аппаратуру и разнообразные грузы, что позволяет более эффективно применять возможности лечебного заведения.

## Slide 15
Земельный участок
должен находиться с наветренной стороны и на значительном расстоянии от источников шума и объектов загрязнения воздуха. Необходимо, чтобы уровень шума на его территории в дневное время не превышал 45 дБ, в ночное - 35 дБ.
Площадь земельного участка для больниц общего типа, в зависимости от общего количества коек, должна составлять от 80 до 300 м2, для детских больниц - от 135 до 250 м2 в расчете на 1 койку. Для больниц, которые расположены в пригородной зоне, площадь земельного участка увеличивается, по сравнению с указанными, на 15-20%.

## Slide 16
На земельном участке выделяют ряд функциональных зон:
зону лечебных корпусов для неинфекционных больных
зону инфекционного отделения
зону родильного отделения
зону поликлиники
зону радиологического и патолого-анатомического корпусов
садово-парковую и хозяйственную зоны. Участок должен иметь отдельные въезды в лечебные корпуса, хозяйственную зону и патолого-анатомическое отделение.

## Slide 18
В состав больниц общего типа входят:
1. приемное отделение;

## Slide 19
2. стационар с терапевтическим и хирургическим, акушерско-гинекологическим, детским, инфекционным, реанимационным, радиологическим отделениями, отделением переливания крови с банком крови и кровезаменителей, и т. п.;

## Slide 20
3) поликлиника;
Здание поликлиники располагают изолированно на расстоянии 30—50 м от лечебных корпусов. Необходимо, чтобы вход в поликлинику был отдельным.

## Slide 21
5) патологоанатомическое отделение с моргом;
6) вспомогательные службы - пищеблок, прачечная с дезкамерой, центральный стерилизационый отдел, мастерские по ремонту медицинской техники и аппаратуры, гараж, овощехранилище;

## Slide 22
7) административно-хозяйственная часть - канцелярия, медицинский архив, библиотека и т.п.

## Slide 23
Площадь застройки больницы должна составлять 12-15 %,
зона зеленых насаждений - не менее 60 % (из расчета 25 м2 на одну койку),
остальная территория - пешеходные и проезжие дороги. Ширина защитной зеленой полосы по периметру участка - 15-30 м.

## Slide 24
Полосы зеленых насаждений должны быть расположенные между функциональными зонами больницы и составлять около 15 м.
Санитарный разрыв между лечебными корпусами и пищеблоком, патологоанатомическим корпусом и защитной полосой зеленых насаждений - не меньше чем 30 м. Патологоанатомический отдел с моргом размещают в изолированном месте, которого не видно из окон больницы.

## Slide 25
Перед главным входом в больницу необходимо предусмотреть благоустроенные площадки для посетителей из расчета 0,2 м2 на 1 койку, но не менее 50 м2, а также для автотранспорта сотрудников и посетителей – не ближе 100 м от палатных корпусов
С подветренной стороны и ниже по рельефу местности, на расстоянии 30-40 м от больничных зданий, располагают хозяйственный двор с центральной котельной, прачечной, дезинфекционной камерой, гаражами, складскими помещениями, овощехранилищем. Хозяйственный двор изолируют от других зон полосой зеленых насаждений шириной 8—10 м.

## Slide 26
Характеристика основных отделений больницы

## Slide 27
Поликлиника состоит из вестибюля-раздевалки, ожидальни и врачебных кабинетов. Для ожидания используются коридоры шириной не менее 3,2 м, которые хорошо освещаются и проветриваются.
Минимальные размеры врачебного кабинета составляют 12 м2, а специализированных кабинетов – 15-18 м2. Окна не должны выходить на шумную улицу и северные румбы.

## Slide 28
В современных многопрофильных больницах количество хирургических кроватей составляет от 25 до 45 % коечного фонда больницы. Хирургическое отделение состоит из палат и операционного блока (комплекса).
Хирургическое отделение

## Slide 29
Операционный блок
должна быть из расчета один стол на 25-30 коек и, как правило, состоит из:
стерилизационной (6-12 м2)
предоперационной (10-20 м2)
операционной (25-35 м2)
наркозной (20-30 м2)
гипсовочной (20 м2)
инструментальной (10 м2)
других подсобных помещений

## Slide 30
Для хирургического комплекса отводят отдельное крыло наземного или подземного этажа или размещают его в специальной пристройке, которая соединена непосредственно со стационаром или с помощью закрытого перехода. Этот вариант наиболее оптимален, потому что обеспечивает полную изоляцию от стационара
Операционный комплекс должен иметь выгодное сообщение с хирургическими отделениями, анестезиолого-реанимационным, рентгенодиагностикой и стерилизационной.

## Slide 31
Помещение операционного блока группируется в три зоны:
стерильную, особо чистую и чистую.
К первой зоне ставят наивысшие требования асептики. Это операционные, стерилизационные инструментария.
Ко второй зоне принадлежат помещения, которые непосредственно связаны с операционной: предоперационная, наркозные.
К третьей - помещения для хранения крови и переносной аппаратуры, протокольные, для хирурга и медицинских сестер, лаборатория срочных анализов, чистая зона санитарного пропускника. Площадь операционной должна составлять не менее 45 - 50 м2, высота - 3,5 м.

## Slide 32
Стены операционной должны быть гладкими и блестящими, легко мыться и поддаваться орошению дезинфицирующими растворами. Все виды проводки и нагревательные приборы монтируются в стенах. Стены и потолок рекомендуется красить светлой матовой масляно- восковой краской, которая устраняет световые отблески и не утомляет глаза хирурга. Пол укладывают плиткой с небольшим наклоном к трапу. В операционной желательно иметь двое дверей: одни - для ввоза больного перед операцией, а вторые, в боковой стене, - для вывоза прооперированного.
Окна операционной ориентируют на северные румбы. Световой коэффициент должен составлять 1:3 -1:4.

## Slide 33
Источником общего освещения могут быть лампы накаливания и люминесцентные лампы белого цвета. Мощность ламп должна быть не меньше 200 лк (лучше - 300-500 лк) для обеспечения работы операционной сестры (манипуляции с иглами, материалом для швов, инструментами) и анестезиолога, который наблюдает за состоянием больного по цвету кожи и слизистых оболочек, а также за реакцией зрачков.

## Slide 34
Нужно, чтобы микроклимат отвечал требованиям комфорта. Температура воздуха летом в операционной должна быть +20-22 °С (зимой -19 -20 °С) при влажности 50-55 %, скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с. Отопление операционной лучше устраивать водяное радиационное с расположением отопительных панелей на потолке или полу.
Все оборудование, которое поступает в операционную, нужно предварительно продезинфицировать, а инструменты и материалы для перевязок - простерилизовать. Очень перспективным является метод газовой дезинфекции, например окисью этилена, однако он длится несколько часов. После операции помещения старательно убирают, тщательным образом проветривают, пол и панели моют дезинфицирующим раствором и горячей водой.

## Slide 35
Акушерское отделение включает в свою структуру родильное и послеродовое физиологические и обсервационные отделения, отделения патологии беременных, а также отделения для новорожденных. Палатные секции здесь проектируются согласно требованиям к соматическим отделениям для взрослых.

## Slide 36
Инфекционное отделение размещают в отдельном здании. Оно должно иметь два входа: один - для больных, второй - для персонала, доставки пищи и чистого белья. Для индивидуальной госпитализации больных применяют однокоечные палаты с шлюзом, полубоксы и боксы. Полубокс состоит из палаты, шлюза и санитарного узла. Существенным недостатком полубокса является то, что больные попадают у него через палатный коридор. При этом возможно обсеменение воздуха коридора патогенной микрофлорой, которая может проникать в других палаты.

## Slide 37
Полностью гарантирует от внутрибольничного заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, лишь индивидуальный полный бокс. Он состоит из уличного тамбура, санитарного узла, собственно палаты и шлюза.
Площадь бокса на 1 койку - 22 м2, на 2 - 27 м2 . Палаты должны иметь площадь 7,5 м2 на 1 койку.

## Slide 38
В детском отделении палатные секции для детей до одного года рассчитаны на 24 койки, а для детей возраста свыше одного года - на 30 коек. Они должны иметь определенные размеры : для 1-коечных палат - (9 м2 на 1 койку), 2-коечную- (7 м2 на 1 койку) и 4- коечных палат (4 м2 на 1 койку. Кроме того, секция должна еще иметь: пост дежурной медицинской сестры, столовую, помещения для матерей, игровые комнаты, помещения для дневного пребывания детей, умывальные, уборные и процедурные.

## Slide 39
Особенную группу больничных учреждений составляют радиологические отделения.
Различают шесть типов отделений:
рентгенодиагностическое
дистанционной лучевой терапии
лучевой терапии закрытыми радиоактивными веществами,
лучевой терапии открытыми радиоактивными веществами
диагностическое с использованием закрытых радиоактивных веществ
Смешанные отделения

## Slide 40
Самыми распространенными радиологическими учреждениями являются рентгенодиагностические кабинеты или рентгенодиагностические отделения. Работа в них должна обеспечивать радиационную безопасность обслуживающему персоналу и людям, которые находятся в смежных помещениях. Среднесуточная доза облучения для врачей-рентгенологов должна составлять 3,5 бэр в год, а для лаборантов - 3 (при ПДД-5 бэр).

## Slide 41
Радиологические отделения других типов размещают в изолированной пристройке или отдельном здании. Их планирование предусматривает четыре группы помещений: для диагностики открытыми источниками ионизирующих излучений, лучевой терапии открытыми и закрытыми изотопами, дистанционной лучевой терапии.

## Slide 42
Палатная секция и ее характеристика

## Slide 43
Палатная секция - основная структурная единица лечебного отделения, главным заданием которой является сохранение гигиенического комфорта и удобства обслуживания больных. Она рассчитана на 30 коек, в частности 1-коечных (площадью 9 м2), 2- и 4-х коечных (площадью 7 м2 на одну койку) палат.

## Slide 44
В палате должны быть не больше 4 коек. В таких палатах наиболее удобно располагать койки параллельно к светоносной стене. Это улучшает обзор больных, проведения разных медицинских манипуляций, изменение постельного белья, уход за пациентами, создает одинаковые параметры воздушной среды и инсоляции.

## Slide 45
В палатах расстояние между кроватями должно быть не меньше, чем 0,8-1,0 м. Койки ставят на расстоянии не ближе, чем 0,9-1,0 м от внешней стены. Кроме кроватей, в палате должны быть прикроватные тумбочки, стулья, стол, вешалка. Необходимо, чтобы в палатной секции для взрослых были еще и такие помещения: пост дежурной медицинской сестры (4-6 м2), кабинет врача (10 м2), процедурная (13-18 м2), клизменная (8 м2), столовая (18 м2), место дневного пребывания больных (15 м2), санитарный узел.

## Slide 46
Соединяет все помещения коридор. Коридор может быть с односторонней (боковой), двусторонней (центральный) и частично двусторонней застройкой. Гигиенические преимущества имеет светлый, хорошо вентилируемый, с боковой застройкой коридор. Ширина коридора должна быть не меньше, чем 2,4 м, что обеспечивает свободное разворачивание кроватей или носилок.

## Slide 47
Койки 1-го класса предназначены для реанимации и интенсивного лечения: их доля достигает 20 % относительно всех коек. Это наиболее стоимостные и оснащенные койки и нуждаются в соответствующем штатном обеспечении.
койки 2-го класса - для обновительного лечения. Ориентировочно их доля составляет 45 % всего коечного фонда.
койки 3-го класса - для длительного лечения больных с хронической патологией. Составляют 20 % всего коечного фонда.
койки 4-го класса - для медико-социального назначения. Их менее всего - 15 %. койки 2-го и 3-го классов составляют две трети всего коечного фонда (65 %). Они могут быть организованы в виде дневных стационаров или стационаров на дому.

## Slide 48
Пост дежурной медсестры размещают около процедурной и палат на одну кровать, предназначенных для тяжелобольных.
С поста должно быть видно коридор, вход к палатам и вспомогательные помещения.
Расстояние от поста к палатам, которые обслуживаются, не должна превышать 15м.

## Slide 49
Пост оборудуют столом, двумя шкафами (для историй болезней, медикаментов и материала для перевязок), стерилизатором, холодильником, умывальником, телефоном, сигнализацией для вызова из палаты медперсонала и двусторонней разговорной (или видеоразговорной) связи сестры и больного.

## Slide 50
Характеризуя особенности санитарно-гигиенического режима и условия внешней среды в палатах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений, необходимо отметить, что наилучшими видами отопления является централизованное водяное и лучевое. Температура воздуха в палатах общего профиля должна составлять 20 С, а в реанимационных, ожоговых, послеродовых палатах и палатах для детей - 22 С, в кабинетах врачей и манипуляционных - 20 С. Относительная влажность воздуха - в пределах 35-60 %, скорость движения воздуха - в пределах 0,2-0,3 м/с.

## Slide 51
Интенсивность естественного освещения в палате зависит от
площади и формы световых разрезов,
ориентации дома относительно сторон горизонта,
состояния небосклона,
расстояния от других домов и зеленых насаждений.
Оптимальной ориентацией для умеренных широт считают южную и юго-восточную. Величина естественного освещения зависит также от глубины помещения, которая должна быть не больше 5 м.

## Slide 52
Санитарный узел должен быть оснащенный умивальником, ванной, уборной и вспомогательным помещением. Нужны три вида уборной: мужской с писсуаром, женский с восходящим душем и для медицинского персонала. Чтобы запахи из санитарного узла не проникали в палатный коридор, его обеспечивают вытяжной вентиляцией, а не вентилируют через форточки или открытые окна. Помещения санитарного узла должны иметь естественное освещение, полы укладывают плиткой, панели высотой не менее 1,8 м красят масляной краской, а еще лучше облицовывают плиткой.

## Slide 53
Одним из важнейших звеньев больничного обеспечения есть вентиляция. В небольших больницах используют преимущественно такие средства естественной вентиляции, как форточки, фрамуги, приточные и вытяжные каналы , а также кондиционирование.

## Slide 54
Лечебно-охранительный режим стационара включает такие элементы:
обеспечение режима щажения психики больного;
строгое соблюдение правил внутреннего распорядка дня;
обеспечение режима
рациональной физической (двигательной) активности.

## Slide 55
любое клинически распознаное заболевание микробной этиологии связанное с пребыванием, лечением, обследованием или обращением человека за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение.
Внутрибольничная (нозокомиальная,
госпитальная) инфекция

## Slide 56
* по данным ВОЗ - 6 - 7 %
* в Германии 3,6 – 6,3 %
* в Испании 3,9 – 9,9 %
* во Франции 6,7 %
* в Норвегии 6,3 %
* в США 5,7 %
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ в среднем от количества больных

## Slide 57
Возбудители внутрибольничных (нозокомиальных, госпитальных) инфекций
  Стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, протей, клебсиела, кишечная палочка, сальмонелла, энтеробактер, энтерококки и другие условно-патогенные микроорганизмы.
  А также вирусы гриппа, аденовирусы, ротавирусы, энтеровирусы, возбудители вирусных гепатитов и другие.

## Slide 58
ЧАСТОТА ГОСПИТАЛИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Инфицирование ран – 30 %
Инфицирование мочевыделительных путей – 22 -40 %
Пневмонии – 13- 18 % (в Украине 35-38 %)
Другие – 12 – 35%

## Slide 59
Источники внутрибольничных (нозокомиальных, госпитальных) ифекций
-больные инфекционными заболеваниями и носителями патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;
- медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, санитарки);
-носители и болеющие стертими формами инфекций;
-матери (носители або больные в акушерских стационарах и отделениях для детей раннего возраста).

## Slide 60
Пути инфицирования больных
-воздушно-капельный, или воздушно-пылевой;
-контактно-бытовой (через предметы ухода, белье, медицинские инструменты, аппаратуру, руки медицинского персонала);
-парантеральный (при введении лекарственных препаратов, растворов);
-алиментарный (через продукты, воду ).

## Slide 61
Пути распространения внутрибольничных инфекций
БОЛЬНОЙ
Предметы,
материалы,
животные и др.
Персонал,
посетители,
больные
Notes: <number>

## Slide 62
Неспецифическая профилактика
Специфическая профилактика
Профилактика внутрибольничных ифекций
Архитектурно-планировочные мероприятия
Санитарно-технические мероприятия
Санитарно-противоэпидеми-ческие мероприятия
Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия
Плановая
Экстренная
ИММУНИЗАЦИЯ

## Slide 63
Архитектурно-планировочные мероприятия
Изоляция секций, палат, операционных блоков и других помещений.
Соблюдение потоков больных и персонала
Рациональное размещение отделений по этажам
Зонирование територии

## Slide 64
Санитарно-технические мероприятия
Вентиляция: (приточная, витяжная, смешанная, кондиционирование, ламинарные установки и т. п.)

## Slide 65
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Выявление носителей среди персонала и больных
Контроль за санитарным состоянием и режимом стационаров
Санитарно-просветительня робота среди персонала и больных
Контроль за бактериальным обсеменением внутрибольничной среды

## Slide 66
Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия
Использование физических средств
Использование химических средств
Механическая обработка
д

## Slide 67
Возбудители внутрибольничных (нозокомиальных, госпитальных) инфекций
  Стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, протей, клебсиела, кишечная палочка, сальмонелла, энтеробактер, энтерококки и другие условно патогенные микроорганизмы.
  А также вирусы гриппа, аденовирусы, ротавирусы, энтеровирусы, возбудители вирусных гепатитов и другие
ESCHERICHIA COLI

## Slide 68
Распространение определенного возбудителя в развитии ВБИ может быть связано с профилем лечебного заведения
        в урологических отделениях - кишечная палочка, энтерококки и тому подобное.
В стационарах общего хирургического профиля - грамотрицательные бактерии, в частности синегнойные.
ESCHERICHIA COLI

## Slide 69
Источники инфекции:
пациенты
персонал
посетители
аппаратура
инструменты,
белье и т.д.
Больные могут быть инфицированы патогенными факторами как из внешней среды, так и своими собственными в случае ослабленного иммунитета

## Slide 70
Пути инфицирования больных
-воздушно-капельный, или воздушно-пылевой;
-контактно-бытовой (через предметы досмотра, белье, медицинские инструменты, аппаратуру, руки медицинского персонала);
-парентеральным (при введении лекарственных препаратов, растворов и тому подобное);
-алиментарным (продукты, воду и тому подобное).

## Slide 71
Кроме контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований относительно помещений, личной гигиены необходимо проводить следующие мероприятия:
- своевременное выявление и санация носителей патогенного стафилококка: один раз в квартал обязательное обследование сотрудников на носительство патогенного стафилококка у медработников хирургических отделений и роддома, а при возникновении инфекции – по мере необходимости;

## Slide 72
Контрольные вопросы
Типы застройки современных больниц
Типы радиологических отделений больницы
Ответы просьба отсылать Neonila.Golka@gmail.com

## Slide 73
БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!